Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do umowy ………

FORMULARZ TECHNICZNY

- Przedmiot zamówienia:

USŁUGA SERWISOWA W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW CYFROWEGO ANGIOGRAFU DO BADAŃ SERCA I NACZYŃ AZURION 7M20 o nr ser. 307

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

| I. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Wartość wymagana | Oferowana wartość* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych oraz rutynowych czynności konserwacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta oraz instrukcją obsługi. | Tak |  |
|  | Przegląd urządzenia będzie zawierał: - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy - sprawdzenie jakości obrazu, - sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatu - konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego - porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych - kontrolę występowania usterek zewnętrznych i zużycia części - oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła - smarowanie ruchomych części mechanicznych - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych - wymianę części zgodnie z wymaganiami producenta oraz instrukcją obsługi. | Tak |  |
|  | Przekazywanie Zamawiającemu informacji o: - czasie oraz skuteczności wszelkich napraw, - wymienionych części zamiennych, - szacunkowym czasie sprawności sprzętu, - przeglądach i czynnościach konserwacyjnych, - aktualizacjach oprogramowania. Wszystkie wykonane czynności serwisowe muszą być odnotowane w raportach serwisowych oraz wpisane do Paszportu Technicznego aparatu. Raport serwisowy ma być dostarczony do Działu Aparatury Medycznej. | Tak |  |
|  | Używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i wymiennych (tj. zgodnych z fabryczną konfiguracją urządzenia oraz zaleceniami instrukcji obsługi ) | Tak |  |
|  | Naprawy urządzeń w pełnym zakresie (z wyłączeniem wymiany lampy RTG i paneli detektora cyfrowego) zgodnie ze standardem producenta urządzeń. | Tak |  |
|  | Kalibracje urządzeń dotyczące kompatybilności z systemem szpitalnym i innymi urządzeniami współpracującymi, w tym zapewnienie ciągłości współpracy z systemem szpitalnym i archiwizacji danych. | Tak |  |
|  | Wykonywanie zalecanych przez producenta modyfikacji oprogramowania i konstrukcji, poprawiających wydajność pracy i bezpieczeństwo | Tak |  |
|  | Zdalna diagnostyka i naprawa poprzez łącze Internet w godzinach pracy serwisu zgodnie z pkt 4.2.1. Formularza oferty, załącznik nr 1 do SIWZ. | Tak |  |
|  | KRYTERIUM OCENY OFERT – zgodnie z Rozdziałem XXIV SIWZ Czynności serwisowe lub diagnostyczne muszą zostać podjęte: - w miejscu instalacji w ciągu maksymalnie do 48 godzin od przesłania zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, w dni robocze w godzinach pracy serwisu, - w postaci reakcji zdalnej (nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastów) w ciągu maksymalnie do 12 godzin od przesłania zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, w dn i robocze w godzinach pracy serwisu. Naprawa aparatu musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | Tak, podać | Czynności serwisowe lub diagnostyczne zostaną podjęte: - w miejscu instalacji w ciągu maksymalnie do ……… h od przesłania zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, w dni robocze w godzinach pracy serwisu, - w postaci reakcji zdalnej (nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastów) w ciągu maksymalnie do ………. h od przesłania zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, w dni robocze w godzinach pracy serwisu |
|  | Wykonywanie testów specjalistycznych oraz akceptacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest wykonać testy specjalistyczne powtórne (po naprawie) w czasie 2 dni roboczych (od zgłoszenia do przekazania protokołów) jeżeli wymagają tego przepisy. | Tak |  |
|  | Praca inżynierów bez limitów – robocizny oraz dojazdów | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów technicznych oraz rutynowych czynności konserwacyjnych wstrzykiwacza kontrastu Medrad nr seryjny 203514 zgodnie z wymaganiami producenta oraz instrukcją obsługi oraz wykonywanie: - aktualizacji oprogramowania - napraw usterek oraz wymiany wszystkich części zamiennych w przypadku ich awarii. Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku wystąpienia awarii, której naprawa będzie dłuższa niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | Tak |  |

*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.