Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy TZ.372.10.7.2020

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Zadanie nr 7

- Przedmiot zamówienia:

Kardiomonitor- 2 szt.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kardiomonitor- 2 szt. |
|  | Urządzenie typ, model | Podać |  |
|  | Producent/ Firma/ Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2020 |  |
|  | Oznakowanie CE | Tak |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Monitor przenośny z możliwością podłączenia do centrali, o ciężarze maksimum 3.5 kg +10% wraz z akumulatorami | Tak, podać |  |
|  | Zasilany z sieci 230V 50 Hz i z akumulatora umieszczonego w kardiomonitorze. | Tak |  |
|  | Wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Kolorowy z ekran LCD, z podświetleniem LED, o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali i rozdzielczości minimum 800x600 pikseli. | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie. | Tak, podać |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów co najmniej 120-godzinne. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie ekranu mini-trendów z ostatnich 0,5; 1; 2 godzin | Tak |  |
|  | Obsługa monitora przy pomocy, pokrętła i przycisków oraz przez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora, przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.) minimum 2 godziny. | Tak, podać |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora maksimum 4 godziny. | Tak, podać |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora. | Tak |  |
|  | 3-stopniowy system akustycznej i wizualnej sygnalizacji alarmów. | Tak |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia alarmów. | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych w jednym, wspólnym dla wszystkich parametrów, menu. Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 100 odcinków krzywych dynamicznych związanych ze zdarzeniami alarmowymi. | Tak |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie” pozwalająca na czasowe wyłączenie monitora (np. na czas badania) bez utraty danych z monitorowania ostatniego pacjenta. | Tak |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG, odchylenie odcinka ST, liczba oddechów (RESP); Saturacja (SpO2); Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura | Tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez korzystania ze stacji centralnej. | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na zalanie wodą – klasa ochrony co najmniej IPX1. | Tak |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości rytmu serca minimum 15÷300 uderzeń/min. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. elektrodowego. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu nie gorsza niż ± 1%. | Tak |  |
|  | Prędkości kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Wzmocnienie krzywej EKG minimum x0,125; x0,25; x0,5; x1,0; x2; x4,0; auto. | Tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie minimum od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. | Tak |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w złącze wyjścia sygnału analogowego EKG oraz sygnału do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) |  |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru minimum 5÷120 oddechów /min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 2 oddechy /min. | Tak |  |
|  | Prędkość kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia. | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia na jednej kończynie bez wywoływania alarmu. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia minimum 15÷250 mmHg. | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu minimum 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 5mmHg. | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: automatyczny, ręczny. | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie automatycznym minimum 1÷360 minut. | Tak |  |
|  | Funkcja pomocy przy nakłuciu żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez określony czas (staza). | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru minimum 25÷42˚C. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 0,1˚. | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Kabel EKG 5-końcówkowy z odłączanym zestawem końcówek. | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP. | Tak |  |
|  | Mankiet duży do pomiaru NIBP. | Tak |  |
|  | Mankiet średni do pomiaru NIBP. | Tak |  |
|  | Mankiet mały do pomiaru NIBP. | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowej | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych z kablem połączeniowym. | Tak |  |
|  | Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora z funkcją szybkiego montażu i demontażu (bez śrub mocujących), koszyk na akcesoria. | Tak |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesiące max. 60 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą | Tak, z dostawą |  |
|  | Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Podać |  |
|  | Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym. | Podać |  |

*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kardiomonitor | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  | x |  |  |

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę ……………………………….

złotych, słownie złotych…………………………

………………….. dnia                                                  		 ……………………………………

podpis  osoby  lub  osób  upoważnionych

do  reprezentowania  wykonawcy