Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.372.23.2020

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz cenowo – techniczny

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, i rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla poszczególnych oddziałów Szpitala.

- Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

- Wykonawca oświadcza, że przedstawiony projekt umowy w sprawie niniejszego zamówienia został zaakceptowany i zobowiązuje się – w przypadku najkorzystniejszej oferty – do zawarcia przedmiotowej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Kolory zostaną wybrane  ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) i uzgodnione z Wykonawcą w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………... miesięcy.

Uwaga: Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

- Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ……………………….. złotych brutto, słownie: ………………………………………. zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wózek do transportu w pozycji leżącej: Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej. Płynna regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową, leże z płyty HPL. Zdejmowany materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta. Prowadnica na kasetę RTG. Cztery koła jezdne. Centralna blokada kół. Barierki boczne chromowane LUB* ze stali nierdzewnej składane wzdłuż ramy leża. Kosz na butlę tlenową LUB* uchwyt na butlę z tlenem. Uchwyt do prześcieradła. Statyw kroplówki do wózka. Szerokość całkowita 850 mm, długość całkowita 2090 mm LUB* szerokości całkowitej 880 mm, długości całkowitej 2115 mm, regulacja wysokości 510-920 mm LUB* 570-990 mm LUB* 500-900 mm, regulacja wezgłowia 00, 700 LUB* -250 do 600 LUB* -27 0 do +65 0 LUB* Wózek transportowy o poniższych parametrach: Konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Długość całkowita: 2070 mm Szerokość całkowita: 800 mm Wymiary całkowite leża: 1850 x 590 mm Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm za pomocą obustronnej dźwigni nożnej Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą Leże dwusegmentowe wypełnione płytą HPL przezierne dla promieni RTG, pokryte odejmowanym materacem o gr. 40 mm w kolorze czarnym Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych jednoosiowych Wózek wyposażony w chromowane poręcze do prowadzenia wózka Barierki boczne chromowane- składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, Regulacja segmentu pleców do 65 st. za pomocą sprężyny gazowej Pod leżem tunel na kasetę RTG Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, bez tworzywowej osłony, wózek wyposażony w metalowy kosz na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie Bezpiecznie obciążenie robocze 170 kg Wieszak kroplówki na 2 haczyki | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek transportowy w pozycji siedzącej: ręczny ze stali precyzyjnej, składany. Obciążenie min 130 kg, Szerokość siedziska od 45-50cm, podłokietniki odchylane i wyjmowane, podnóżki z regulacją wysokości i odchylane, koła na szybkozłączce, koła tylne pompowane, koła przednie pełne. Tapicerka łatwa do utrzymania w czystości. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek zabiegowy: stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złączonych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Blat ze stali kwasoodpornej, montowany na sałe do stelaża, z podniesionym rantem, stelaż do worka na odpady, stalowy, lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym. Wymiary całkowite: 950x430x880 mm wymiar blatu górnego: 705x415x20mm wymiary blatu dolnego 655x415x20 mm( szerokość x głębokość x wysokość) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stolik zabiegowy: 2 x blat 705x415x20mm, 2x uchylna miska ze stali nierdzewnej o średnicy 220 mm poj. 2,5l, 2 x uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8mm. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa z blokadą. Blat z podniesionym rantem, montowany na stałe do stelaża, kuweta z tworzywa sztucznego. Wymiary całkowite 770x430x880mm, wymiary blatu górnego 705x415x20 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek do czystej i brudnej bielizny – szafka z drzwiczkami, 2 x półka, 2 x stelaż do worków na brudną bieliznę. Szfka zabudowana zę stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm , w tym dwa z blokadą, wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy. Obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej. Wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka, z pokrywą z tworzywa ABS. Otwierane za pomocą pedała nożnego. Wymiary: 1050x580x1080mm Wymiary szafki: (szer.x gł. x wys.), 550 x 530 x 685mm, (szafka wyposażona w dwie półki, wysokość użytkowa szfki 3 x 215mm). LUB* O wymiarach szafki (szer.x gł. x wys.), 550 x 530 x 685mm, (szafka wyposażona w dwie półki, wysokość użytkowa szafki 3 x 218mm) LUB* Wózek o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Korpus pokryty melaminą. Powierzchnia robocza pokryta z obu stron laminatem wysokociśnieniowym. Krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS. Podstawa na 4 kółkach obrotowych w tym dwa z blokadą o średnicy 125 mm. Wózek wyposażony w szafkę dwudrzwiową wewnątrz dwie półki, szafka z uchwytami z trzech stron. Drzwiczki szafki otwierane do kąta 270 stopni. Dodatkowo dwa stelaże na odpady z pokrywami otwieranymi pedałowo. Wysokość 1093 mm, głębokość 618 mm, szerokość 1068 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stanowisko do pobierania krwi - dwustronny, 2 podłokietnikami do podparcia przedramienia pacjenta z możliwością dostosowania wysokości do wzrostu pacjenta, podstawa fotela wykonana z profilii stalowych malowanych proszkowo, siedzisko i podłokietniki wykończone skóropodobnym materiałem łatwym do utrzymania w czystości, minimalne obciążenie 120 kg.4 gumowe stopki umożliwiające wypoziomowanie fotela. Wymiary: zewnętrzne: szer. od 800mm, gł. 700mm wys. 890mm, wymiary siedziska: od szer.400mm, gł. 400mm. Wys. 350mm. (+/- 500mm) LUB* Wymiary: zewnętrzne: szerokość: 810 mm, długość: 780 mm, wysokość: 860 mm, wymiary siedziska: szerokość: 460 mm, głębokość: 400mm, wysokość oparcia 380 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leża. Stół dwusekcyjny z regulacją wysokości za pomocą ramy sterującej wkoło stołu, regulacja wysokości 45-95 cm LUB* 48-92 cm. Otwór w zagłówku. Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie – 80 do 45 stopni, długość leża 195 cm LUB* 205 CM, szerokość 68 cm LUB* 65 CM. Wieszak na papier, Udźwig min 180 kg. Konstrukcja malowana proszkowo kolor biały lub jasnoszary). Tapicerka skóropodobna, łatwym do utrzymania w czystości. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | x | x |  | x |

*Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje.

........................, dn. ................… 2020 roku

.......................................................………………………………………... osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy