Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.372.23.2020

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz cenowo – techniczny

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, i rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla poszczególnych oddziałów Szpitala.

- Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

- Wykonawca oświadcza, że przedstawiony projekt umowy w sprawie niniejszego zamówienia został zaakceptowany i zobowiązuje się – w przypadku najkorzystniejszej oferty – do zawarcia przedmiotowej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Kolory zostaną wybrane  ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) i uzgodnione z Wykonawcą w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………... miesięcy.

Uwaga: Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

- Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ……………………….. złotych brutto, słownie: ………………………………………. zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wózek do transportu w pozycji leżącej: Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej. Płynna regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową, leże z płyty HPL. Zdejmowany materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta. Prowadnica na kasetę RTG. Cztery koła jezdne. Centralna blokada kół. Barierki boczne chromowane składane wzdłuż ramy leża. Kosz na butlę tlenową. Uchwyt do prześcieradła. Statyw kroplówki do wózka. Szerokość całkowita 850 mm, długość całkowita 2090 mm, regulacja wysokości 510-920 mm, regulacja wezgłowia 00, 700. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek transportowy w pozycji siedzącej: ręczny ze stali precyzyjnej, składany. Obciążenie min 130 kg, Szerokość siedziska od 45-50cm, podłokietniki odchylane i wyjmowane, podnóżki z regulacją wysokości i odchylane, koła na szybkozłączce, koła tylne pompowane, koła przednie pełne. Tapicerka łatwa do utrzymania w czystości. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek zabiegowy: stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złączonych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Blat ze stali kwasoodpornej, montowany na sałe do stelaża, z podniesionym rantem, stelaż do worka na odpady, stalowy, lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym. Wymiary całkowite: 950x430x880 mm wymiar blatu górnego: 705x415x20mm wymiary blatu dolnego 655x415x20 mm( szerokość x głębokość x wysokość) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stolik zabiegowy: 2 x blat 705x415x20mm, 2x uchylna miska ze stali nierdzewnej o średnicy 220 mm poj. 2,5l, 2 x uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8mm. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa z blokadą. Blat z podniesionym rantem, montowany na stałe do stelaża, kuweta z tworzywa sztucznego. Wymiary całkowite 770x430x880mm, wymiary blatu górnego 705x415x20 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek do czystej i brudnej bielizny – szafka z drzwiczkami, 2 x półka, 2 x stelaż do worków na brudną bieliznę. Szfka zabudowana zę stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm , w tym dwa z blokadą, wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy. Obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej. Wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka, z pokrywą z tworzywa ABS. Otwierane za pomocą pedała nożnego. Wymiary: 1050x580x1080mm Wymiary szafki: (szer.x gł. x wys.), 550 x 530 x 685mm, (szafka wyposażona w dwie półki, wysokość użytkowa szfki 3 x 215mm). | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stanowisko do pobierania krwi - dwustronny, 2 podłokietnikami do podparcia przedramienia pacjenta z możliwością dostosowania wysokości do wzrostu pacjenta, podstawa fotela wykonana z profilii stalowych malowanych proszkowo, siedzisko i podłokietniki wykończone skóropodobnym materiałem łatwym do utrzymania w czystości, minimalne obciążenie 120 kg.4 gumowe stopki umożliwiające wypoziomowanie fotela. Wymiary: zewnętrzne: szer. od 800mm, gł. 700mm wys. 890mm, wymiary siedziska: od szer.400mm, gł. 400mm. Wys. 350mm. (+/- 500mm) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leża. Stół dwusekcyjny z regulacją wysokości za pomocą ramy sterującej wkoło stołu, regulacja wysokości 45-95 cm. Otwór w zagłówku. Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie – 80 do 45 stopni, długość leża 195 cm, szerokość 68 cm. Wieszak na papier, Udżwig min 200 kg. Konstrukcja malowana proszkowo kolor biały lub jasnoszary). Tapicerka skóropodobna, łatwym do utrzymania w czystości. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | x | x |  | x |

........................, dn. ................… 2020 roku

.......................................................………………………………………... osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy