Nr referencyjny TZ.372.33.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

z dnia

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

- Przedmiot zamówienia:

Zakup aparatu do ablacji mikrofalowej

dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli.

| I. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Wartość wymagana | Oferowana wartość* |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Aparat do ablacji mikrofalowej - 1 sztuka |
|  | Generator do termoablacji guzów: wątroby, nerek, tkanek miękkich. | Tak |  |
|  | Rodzaj promieniowania – mikrofala. | Tak |  |
|  | Częstotliwość - 2,45 [GHz]. | Tak |  |
|  | Minimalna moc 140W. | Tak |  |
|  | Zintegrowana pompa perylstatyczna. | Tak |  |
|  | Dotykowy, kolorowy ekran sterujący. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch niezależnych czujników do pomiaru temperatury w tkance w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Monitorowanie temperatury płynu chłodzącego. | Tak |  |
|  | Monitorowanie stopnia odbicia energii. | Tak |  |
|  | Funkcja ablacji śladu wkłucia. | Tak |  |
|  | System pojedynczej igły o strefie ablacji minimum 5,5 cm. | Tak |  |
|  | Dostępne długości igieł: 14 cm, 19 cm, 29 cm, średnicą max 1.8 mm z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej. | Tak |  |
|  | Sterowanie procesem ablacji za pomocą parametrów: moc, czas. | Tak |  |
|  | Dodatkowe informacje |  |  |
| 14. | Dostawa i instalacja. | Tak |  |
| 15. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. | Tak |  |
| 16. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy. | Podać |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dostawą aparatury. | Tak |  |
| 18. | Paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | Tak |  |
| 19. | Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Podać |  |
| 20. | Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym. | Podać |  |

*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

C. Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto (zł) 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aparat do ablacji mikrofalowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę …………………………….. słownie ……………………………………………..

……………………………..…….. dnia

……………………………………

Podpis  osoby  lub  osób upoważnionych

do  reprezentowania  wykonawcy