Numer referencyjny sprawy:  TZ.372.59.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.372.59.5.2020

z dnia

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz cenowo - techniczny zadanie nr 5

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, łóżek medycznych do dziennej chemioterapii  dla Oddziału Onkologii w ramach zakupu pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku L – etap II (Onkologia) w  Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, wskazanych w poniższej tabeli, zwanych dalej wyrobami.

- Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

- Wykonawca oświadcza, że przedstawiony projekt umowy w sprawie niniejszego zamówienia został zaakceptowany i zobowiązuje się – w przypadku najkorzystniejszej oferty – do zawarcia przedmiotowej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Kolory zostaną wybrane  ze wzornika kolorów uzgodnione z Wykonawcą w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, w celu doprecyzowania wymiarów i kolorów  poszczególnych artykułów.

- Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ……………………….. złotych brutto, słownie: ………………………………………. zgodnie z poniższą kalkulacją

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa tzw. „netto” (zł/szt.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto (zł) 9=6+7 | Producent/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ŁÓŻKO MEDYCZNE Szerokość całkowita: 980mm +/- 10mm, Długość całkowita: 2110mm+/- 10mm, Wymiary leża 2000x 850mm +/- 10mm Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych wymiarach min. 5x3 cm pokrytych lakierem proszkowym (min 3 kolory do wyboru) Łóżko posiadające ramę zewnętrzna , leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome Ruchome segmenty leża wypełnione płytą HPL o grubości min 8 mm, łatwo zmywalne Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie 400-800mm+/-10mm, Konstrukcja łóżka krzyżakowa Regulacja segmentu pleców w zakresie 0-70° (± 5 °) i segmentu uda w zakresie do 40° (± 5 °) elektryczna za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia doregulowywany ręcznie za pomocą systemu zapadkowego w zakresie 0-20o , funkcja autokontur. Możliwość zablokowania na pilocie funkcji łózka. Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota Regulacje elektryczne dokonywane za pomocą 3 oddzielnych siłowników oraz pilota przewodowego Łóżko wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy min 125 mm z centralna blokada kół z funkcją jazdy na wprost Szczyty łóżka tworzywowe stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia lub klejenia szybkowyjmowalne z ramy leża chromowane, osadzane w specjalnych tulejach gwarantujące ciche prowadzenie łóżka pozwalające na odjęcie szczytu w sytuacjach tego wymagających. Szczyt z kolorowa wklejka – kolor do uzgodnienia z zamawiającym po wyborze oferty Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe o średnicy fi 60mm Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych, podwójnej ramy wyciągowej | szt. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X | X |  | X |

………………………, dnia ………….. r.

………………………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania

Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym

podpisem elektronicznym